## Slide 1
Axborot xavfsizligi · 30-mavzu
1 / 10
30
MAVZU
Amaliy · 2 soat
AXBOROT XAVFSIZLIGI
Wi-Fi tarmog‘i xavfsizligini tekshirish va sozlash
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tumani 1-son texnikumi

## Slide 2
Axborot xavfsizligi · 30-mavzu
2 / 10
30-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Wi-Fi xavfsizlik standartlari
2
Amaliy ish: Wi-Fi routerni xavfsiz sozlash
3
Ulangan qurilmalarni tekshirish va mehmon tarmog‘i

## Slide 3
Axborot xavfsizligi · 30-mavzu
3 / 10
30-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarda Wi-Fi routerning boshqaruv paneliga kirish, standart parolni almashtirish, WPA2/WPA3 shifrlashni yoqish, WPS’ni o‘chirish va ulangan qurilmalarni tekshirish ko‘nikmasini shakllantirish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
O‘quvchilar routerni xavfsiz sozlaydi, kuchli Wi-Fi paroli o‘rnatadi, ulangan qurilmalar ro‘yxatini tahlil qiladi va mehmon tarmog‘ini yaratadi.

## Slide 4
Axborot xavfsizligi · 30-mavzu
4 / 10
1-REJA · WI-FI XAVFSIZLIK STANDARTLARI
Wi-Fi shifrlash standartlari
Standart | Holati | Izoh
Ochiq tarmoq | Xavfli | Ma’lumotlar shifrlanmaydi
WEP | Eskirgan, xavfli | Bir necha daqiqada buziladi
WPA (TKIP) | Eskirgan | Ishlatilmasligi kerak
WPA2-PSK (AES) | Xavfsiz | Eng keng tarqalgan
WPA3 | Eng xavfsiz | Yangi qurilmalarda mavjud

## Slide 5
Axborot xavfsizligi · 30-mavzu
5 / 10
2-REJA · AMALIY ISH: WI-FI ROUTERNI XAVFSIZ SOZLASH
Ishni bajarish tartibi
Panelga kirish.: Noutbukni routerga kabel yoki Wi-Fi orqali ulang. Brauzerda 192.168.0.1 yoki 192.168.1.1 manzilini oching (aniq manzil router tagidagi yorliqda yoki…
Administrator parolini almashtirish.: «Система» → «Пароль» bo‘limida standart «admin/admin» parolini kuchli parolga almashtiring.
SSID nomi.: Tarmoq nomida familiya, manzil yoki router modelini ko‘rsatmang.
Shifrlash.: «Беспроводной режим» → «Защита» → WPA2-PSK (AES) yoki WPA3 ni tanlang, kamida 12 belgili parol kiriting.
WPS’ni o‘chirish.: «WPS» bo‘limida funksiyani «Отключить».
Masofaviy boshqaruv.: «Удалённое управление» o‘chirilganligini tekshiring.

## Slide 6
Axborot xavfsizligi · 30-mavzu
6 / 10
3-REJA · ULANGAN QURILMALARNI TEKSHIRISH VA MEHMON TARMOG‘I
Ulangan qurilmalar
Routerning «DHCP» → «Список клиентов» yoki «Статистика» bo‘limida tarmoqqa ulangan barcha qurilmalar ko‘rinadi: nomi, IP va MAC manzili.
MAC manzil: tarmoq qurilmasiga ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan noyob jismoniy manzil.

## Slide 7
Axborot xavfsizligi · 30-mavzu
7 / 10
3-REJA · ULANGAN QURILMALARNI TEKSHIRISH VA MEHMON TARMOG‘I
Mehmon tarmog‘i
Routerning «Гостевая сеть» bo‘limida mehmon tarmog‘i yoqiladi, alohida parol qo‘yiladi va «Доступ к локальной сети» o‘chiriladi.
Sozlama | Oldin | Keyin
Administrator paroli | admin | Kuchli parol
Shifrlash | — | WPA2-AES
WPS | Yoqilgan | O‘chirilgan
Mehmon tarmog‘i | Yo‘q | Alohida, izolyatsiyalangan

## Slide 8
Axborot xavfsizligi · 30-mavzu
8 / 10
30-MAVZU
Asosiy atamalar
MAC manzil
Tarmoq qurilmasiga ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan noyob jismoniy manzil.
Mehmon tarmog‘i
Mehmonlar uchun alohida SSID bilan yaratiladigan, asosiy tarmoqdagi kompyuterlarga kirish imkoni yo‘q Wi-Fi tarmog‘i.
SSID
Wi-Fi tarmog‘ining ko‘rinadigan nomi.
WPS
Tugma yoki 8 xonali PIN orqali qurilmani Wi-Fi’ga tez ulash funksiyasi; PIN usuli zaif bo‘lgani uchun o‘chirib qo‘yish tavsiya etiladi.

## Slide 9
Axborot xavfsizligi · 30-mavzu
9 / 10
30-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Qaysi Wi-Fi shifrlash standartlari xavfsiz hisoblanadi?
2
Router boshqaruv paneliga qanday kiriladi?
3
Nima uchun WPS’ni o‘chirish tavsiya etiladi?
4
Ulangan qurilmalar ro‘yxatida noma’lum qurilma topilsa nima qilish kerak?
5
Mehmon tarmog‘i nima uchun kerak?

## Slide 10
Axborot xavfsizligi · 30-mavzu
10 / 10
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova